MEMÒRIA DE QUALITATS HABITATGES

CARRER STA OTILIA 5

TANCAMENTS DE FAÇANA

La façana es resolt principalment amb una paret d’obra vista, càmara d’aire amb aïllament tèrmic i acústic interior i trasdosat amb placa prefabricada de guix laminat (tipus pladur).

En determinats punts de la façana aquesta es resolt amb aplacat o arrebossat pintat segons definició del projecte arquitectònic.

Els voladius de formigó vist amb acabat de pintura com a protecció.

ENVANS I FALS SOSTRES

Els envans interiors de distribució seran amb estructura metàl·lica interior, aïllament acústic interior i placa prefabricada de guix laminat (tipus Pladur).

Les separacions entre habitatges seran amb un paredó d’obra intermig, una estructura metàl·lica amb aïllament acústic interior, i una placa prefabricades de guix laminat per cada banda.

Totes les estances tindran cel ras tipus pladur format per estructura metàl·lica de suport i placa prefabricada de guix laminat de 15 mm.

COBERTA

La coberta es distribuirà en dues zones. Una on s’allotjaran els equips tècnics i un altre destinada a espai per estendre i coberta comunitaria.

La composició de la coberta comunitària serà: formació de pendents, tela asfàltica homologada, aïllament tèrmic, xapa de protecció i enrajolat amb rajola.

PAVIMENTS I REVESTIMENTS

A l’estar-menjador, passos i habitacions s’instal·larà paviment de parquet laminat de grau de resistència AC4.

Als banys i la cuina es col·locarà paviment de gres ceràmic esmaltat de mides aproximades 40x40 i/o 30x60 cm.

A les terrasses es col·locarà un paviment de gres antilliscant i antigel de mides aproximades 25x25 cm.

A tots els paraments verticals de banys es col·locarà un revestiment de gres ceràmic esmaltat fins l’alçada del cel ras.

SANITARIS

Moble de bany amb mirall rectangular sobre taulell.

Plat de dutxa o banyera, segons composició de projecte arquitectònic, en color blanc de Roca o equivalent.

Inodor tanc baix amb seient i tapa ABS, en color blanc, model de Roca o equivalent.

Tots els habitatges disposaran de preses d’aigua, de corrent i de desguàs per a rentadora automàtica.

AIXETES

Monocomandament al bany i cuina model L20 de Roca o equivalent amb vàlvula de desguàs i tap tipus quik clac.

Dutxa de telèfon amb barra lliscant i tub flexible. Broc giratori a l’aigüera.

ARMARIS DE CUINA

Armaris baixos i alts de 90 cm d’alçada. Portes revestides de melaminat. Un moble baix amb calaixos i espai com a previsió de rentaplats.

Taulell de treball i frontal entre mobles baixos i alts de marbre tecnològic Compac o equivalent.

ELECTRODOMÈSTICS

Aigüera de dues piques d’acer inoxidable de Roca o equivalent.

Placa de cocció vitroceràmica de 4 focs amb indicador de calor residual de Cata o equivalent.

Forn elèctric de 4 funcions amb classe energètica A, acabat d’acer inoxidable  de Cata o equivalent

Campana extractora de 3 velocitats, acabat d’acer inoxidable de Cata o equivalent.

Microones integrat a moble alt, amb marc perimetral d’acer inoxidable de Cata o equivalent.

A cada habitatge es preveuen preses d’aigua, de corrent i de desguàs per a rentaplats.

FUSTERIA INTERIOR

Porta d’entrada llisa blindada acabada en color blanc, sistema normalitzat, pany, maneta interior cromada, tirador exterior  i espiell òptic.

Portes interiors llises o vidrieres acabades en color blanc, sistema normalitzat, 3 pomel·les cromades  i manetes cromades.

Armari amb portes acabades en color blanc i folrament interior xapat amb melamina, amb un prestatge i barra de penjar, situat segons indica el plànol comercial.

FUSTERIA EXTERIOR

En alumini anoditzat o lacat, combinant fulles batents, corredisses o practicables, segons composició del projecte arquitectònic.

Perfil de corredissa de 30 mm de gruix amb trencament de pont tèrmic de 4 a 12 mm.

Perfil de practicable de 45 mm de gruix amb trencament de pont tèrmic de 4 a 12 mm.

PERSIANES I GELOSIES

Als tancaments d'estar menjador, cuina i habitacions es col·locaran persianes enrotllables de lamel·les d’alumini amb interior d’escuma rígida de poliuretà.

L’accionament serà mitjançant motor elèctric a l’estar menjador i cinta a la resta d'obertures.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Instal·lació i circuits d’acord amb la normativa i reglament de baixa tensió. Instal·lació elevada preparada per una potència màxima de 9200 W, IGA de 40 A. Mecanismes Niessen serie Zenit o equivalent.

FONTANERIA

Aigua calenta i freda en rentadora, rentaplats i tots els aparells sanitaris, excepte l’inodor.

Instal·lació realitzada d’acord amb el reglament i normes bàsiques per a la instal·lació d’aigua.

Producció d’aigua calenta sanitària mitjançant escalfador instantani a gas de Saunier Duval o equivalent, amb suport addicional mitjançant pannells solars a coberta.

GAS

Instal·lació de subministrament de gas per a escalfador instantani per producció d’aigua calenta sanitària.

L’escalfador serà estanc i estarà ubicat al safareig.

ENERGIA SOLAR

Instal·lació de panells solars a coberta com a suport en la producció d’aigua calenta sanitària.

Panells solars connectats mitjançant circuit primari amb dipòsit d’acumulació centralitzada a coberta. Distribució mitjançant circuit secundari amb recorregut per zones comuns.  A l’interior de cada habitatge s´instal·larà un intercanviador de calor pròxim a l’escalfador instantani a gas.

CLIMATITZACIO

Instal·lació de calefacció-aire condicionat per bomba de calor sistema partit inverter als habitatges. La màquina exterior es situarà a la coberta de l’edifici, mentre que la interior s’ubicarà al cel ras del bany.

La impulsió dintre de l’habitatge es realitzarà per conductes i reixes d’alumini amb aletes orientables per a climatitzar l’estar-menjador i els dormitoris. El retorn es realitzarà amb reixes d’alumini d’aletes fixes situades al cel ras o paraments verticals i plénum.

INSTAL·LACIONS VARIES

Els habitatges aniran equipats amb preses de TV i FM situades a la sala d’estar, cuina i als dormitoris. Antena col·lectiva que estarà  ubicada a la coberta de l’edifici.

Tanmateix es realitzarà la pre-instal·lació de telecomunicacions en banda ampla per a operadors per cable mitjançant preses situades a la sala d’estar i al dormitori principal

Igualment es realitzarà la pre-instal·lació de serveis de telefonia mitjançant preses situades a la sala d’estar, cuina i a cada dormitori.

S’instal·larà el video porter automàtic, que accionarà l’obertura de la porta d’entrada de la porta exterior i del vestíbul principal.

VIDRIERIA

Vidre doble amb cambra d’aire interior en obertures de façanes. La composició de l’envidrament serà tal per donar compliment al Document bàsic del Codi Tècnic de l’Edificació “HR Protección frente al ruido” i al Document bàsic “HE 1 Limitación de demanda energética”.

PINTURA

Parets i sostres mitjançant pintura llisa amb dues mans d’acabat, prèvia imprimació, massillat i polit de defectes

TERRASSES PLANTA SEGONA I BAIXA

El paviment de les de planta segona serà un paviment de gres antilliscant i antigel de mides aproximades 25x25 cm.  A la planta baixa es diferencien dues zones, una es pavimentada de les mateixes característiques descrites, i l’altre és acabada amb sauló o graveta. Part d'aquesta zona tindrà un talús inclinat i pot estar a un altre nivell.

S’instal·larà il·luminació i endolls elèctrics exteriors. Tanmateix es col·locarà una presa d’aigua.

La barana de separació entre les diferents entitats tindrà una part inferior massissa d’obra i una part superior amb vallat metàl·lic.

APARCAMENT

Cancel·la motoritzada exterior de tancament de parcel·la. Porta d’aparcament interior motoritzada. Ambdues amb comandament a distància.

Paviment de formigó amb tractament de quars.

Accés directe als vestíbuls d’accés als habitatges.

ZONES COMUNS

VESTÍBUL I ESCALA: Paviment de granit natural amb sòcol de resines sintètiques a joc.

ASCENSOR: Electromecànic. Portes de replà i a cabina automàtiques. Comandament de llum interior mitjançant detector de presencia. Parada a coberta comunitària.

NOTA: LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA ES RESERVA LA POSSIBILITAT D’INTRODUIR CANVIS O MODIFICAR ALGUNS MATERIALS A UTILITZAR EN LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI, MANTENINT EN TOT CAS UNA QUALITAT EQUIVALENT.

Barcelona, 02 d'agost de 2016